Підприємство-виробник

ПП«ВО ЕЛНА-СЕРВІС»

21010, Україна, м. Вінниця

вул. Ботанічна, 13-б

8 Правила зберігання

8.1 Сушарку необхідно зберігати в сухому, опалюваному та вентильованому приміщенні|помешканні| при температурі повітря від плюс 1° до плюс 40°С і відносної вологості|вогкості| повітря не більше 80% та відсутності в повітрі кислотної і іншої пари, що шкідливо діє на матеріали приладу.

Термін зберігання необмежений.

9 Можливі несправності та методи їх усунення

9.1 Найбільш вірогідною несправністю приладу, в процесі експлуатації, може бути перегорання нагрівача, який слід замінити.

9.2 Відомості про несправність записуються|занотовуються| споживачем на тильній стороні обкладинки «Керівництва по експлуатації» з|із| вказівкою дати виявлення несправності, прозвища, імені, по батькові і підпису споживача.

9.3 Відомості про виконаний ремонт записуються|занотовуються| представником підприємства (майстерні), що виконала ремонт.

Електросушарка

для рушників побутова

«ЕЛНА»

Керівництво з експлуатації

ПС9-000.00.00 ПС

1 Загальні|спільні| вказівки

1.1 Шановний покупець! Ви придбали електросушарку для рушників побутову (далі за текстом сушарка), призначену для сушки рушників та інших текстильних виробів в домашніх умовах.

1.2 Перед початком експлуатації уважно ознайомтеся з|із| цим керівництвом та додержуйтесь його рекомендацій.

1.3 При покупці|купівлі| виробу вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності її комплектності, справності і працездатності. Переконайтеся в наявності дати продажу, підпису продавця та його штампу в розділі «Свідоцтво|свідчення,посвідка| про приймання і продаж».

10 Свідоцтво|свідчення,посвідка| про приймання і продаж

Сушарка «ЕЛНА» виготовлена відповідно з вимогами

ТУ У 29.7-20109667-006:2007, ДСТУ IEC 60335-1:2004,

ДСТУ IEC 60335-2-43:2006

Сушарка

продана  комплектно ________________________________________

Найменування підприємства торгівлі

Дата продажу  “_____”  _________________________   20___ р.

Штамп та підпис продавця  __________________

11 Гарантійні зобов'язання

Термін служби виробу – 15 років.

11.1 Підприємство-виробник гарантує безвідмовну роботу електроприладу протягом 2 років за умови дотримання правил експлуатації.

11.2 Без  відмітки магазина в розділі «Свідоцтво|свідченні,посвідці| про приймання і продаж» цього «Керівництваа з експлуатації», претензії покупця не приймаються.

11.3 При порушенні правил експлуатації і вимог даного керівництва, претензії покупця не приймаються.

2 Технічні дані

2.1 Напруга живлення 220В, 50 Гц

2.2 Захист від вологи та твердих предметів                               -IP44

2.3 Клас захисту від враження електричним струмом             -I та II

2.4 Час розігрівання до сталого режиму, хв., не більше          -30

2.5 Режим роботи 				               - тривалий

2.6 Матеріал сушарки – низько вуглецева сталь з порошковим покриттям.

Решта технічних даних приведена в таблиці 1

Таблиця 1.

| Умовне позначення сушарки | Торгове найменування | Номінальна потужність, Вт | Габаритні розміри (довжина× ширина× виисота), не більше,мм | Маса, кг, не більше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20ФС6 680×500-I «Елна -14ПС» | Стандарт-6 | 95 | 680×500×130 | 3,9 |
| 20ФС8 840×500-I «Елна -15ПС» | Стандарт-8 | 125 | 830×500×130 | 4,7 |
| 20ПС7 760×500-I «Елна -16ПС» | Лесенка-4 | 42 | 500×400×70 | 2,6 |
| 20ФС9 920×500-I «Елна-17ПС» | Лесенка-9 | 115 | 890 ×500×70 | 5,2 |
| 20ФПв6 900×450-II «Елна-20ПС» | Вертикаль-6 | 50 | 690×430×50 | 2,8 |
| 20ФПв3 730×450-II «Елна-22ПС» | Флюгер-3 | 75 | 730×450×50 | 3,0 |
| 20ФПв61100×500-II «Елна -21ПС» | Флюгер-4 | 75 | 1040x430x50 | 3,7 |

3 Комплект поставки

3.1 Сушарка «Елна», шт..                         - 1

3.2 Керівництво з експлуатації, шт.,       - 1

4 Вимоги безпеки

4.1 Перед включенням сушарку вмережу, переконайтеся в відсутності пошкоджень шнура, вилки та розетки.

4.2 Всі роботи по ремонту і чищенню проводити тільки при відключеному приладі від електромережі.

4.4 Забороняється:

4.4.1 Тримати поблизу включеного приладу легкозаймисті речовини.

4.4.2 Використовувати прилад для інших цілей, окрім сушки та обігріву приміщень.

4.4.3 Протирати зовнішню поверхню сушарки порошковими миючими засобами аби запобігти пошкодженню зовнішньої поверхні.

5 Склад сушарки

5.1. Сушарка складається з корпусу на опорі, в який вмонтований електричний нагрівач. На вилці провода живлення розташований вимикач включення нагрівача.

Примітка: У зв’язку з постійними роботами по вдосконаленню виробу, що підвищують його надійність і поліпшують експлуатаційні показники, в конструкцію можуть бути внесені зміни, не відображені в цьому керівництві з експлуатації.

6 Підготовка і порядок роботи

6.1 Прикласти сушарку до стіни та намітити олівцем розташування стійок.

6.2 Просвердлити по розмітці отвори Ø5…6 мм під монтажні дюбелі.

6.3 Виконати монтаж сушарки.

6.4 Перед першим включенням прилад протерти сухою серветкою і витримати при кімнатній температурі не менш 6 годин.

6.5 Перед включенням електроприладу в електричну мережу переконайтесь в відсутності пошкоджень шнура, вилки та розетки. Ремонт і заміну несправних або пошкоджених елементів повинні проводити фахівці ремонтних організацій.

6.7 Для підключення сушарки, необхідно клавішу вимикача натиснути у вимкнене положення та вимкнути прилад з електромережі.

7 Технічне обслуговування

7.1. Сушарка «Елна» є простим, надійним та довговічним (при правильній експлуатації) електропобутовим приладом і в процесі експлуатації не вимагає спеціального технічного обслуговування.

7.2 Догляд за приладом полягає у додержанні його в чистоті. Миття зовнішньої поверхні дозволяється рідкими миючими засобами. Протирати зовнішню поверхню  краще серветками з бавовни.

7.3 Перед виконанням всіх робіт по технічному обслуговуванню необхідно вимкнути електроприлад з електромережі.