ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ БЕЗ КРЫШИ FD-GS-90Q, 80Q

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Перед установкой душевой кабины, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Оглавление

1. Перечень деталей душевой кабины 	3

2. Общий вид душевой кабины	4

3. Место для установки душевой кабины	5

4. Установка душевого поддона	6

5. Сборка алюминиевых профилей и неподвижных стёкол	7

6. Сборка задних стенок	9

7. Установка раздвижных стеклянных дверей и роликов	10

8. Предупреждения и обслуживание	11

Гарантийные обязательства.	12

- Перечень деталей душевой кабины

ВНИМАНИЕ!
Душевая кабина не предназначена для использования лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

Душевая кабина не предназначена для использования лицами не имеющими опыта или знаний, включая детей если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании душевой кабины лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с душевой кабиной.

2.	Общий вид душевой кабины

Рисунок 1

- Место для установки душевой кабины

Рисунок 2

3.1  Данная душевая кабина предназначена для  угловой установки (Рисунок 2).

3.2  Для обеспечения удобства и простоты выполнения ремонтных работ в будущем необходимо предусмотреть свободное пространство (не менее 50 см.) между душевой кабиной и другой мебелью в ванной комнате.

3.3  Высота помещения ванной комнаты должна быть не менее 230 см.

3.4  Подвод воды следует расположить рядом с углом стены. Душевая кабина не комплектуется шлангами для подвода воды (приобретаются отдельно в зависимости от необходимой длины). В комплекте отсутствует силиконовый герметик и инструменты необходимые для сборки

3.5 Вход в канализацию должен быть расположен в полу или на стене (в этом случае вход должен быть расположен не выше 45мм от пола до центра трубы).

4.	 Установка душевого  поддона

Рисунок 3

Рисунок 4

4.1 Установите сифон, проверьте его на герметичность. В случае необходимости загерметизируйте соединение силиконовым герметиком (Рисунок 3).

4.2 При помощи уровня отрегулируйте ножки таким образом, чтобы выровнять душевой поддон (Рисунок 4).

5.	Сборка алюминиевых профилей и неподвижных стёкол

Рисунок 5

Рисунок 6

5.1 Для присоединения профилей к направляющим Вам потребуются по два шурупа с каждой стороны профиля, всего – 8 винтов(4х35) (Рисунок 5).

5.2 Установите П образный уплотнитель с одной стороны неподвижного бокового стекла и поместите стекло в желоб алюминиевого профиля, воспользуйтесь Г-образным хромированным держателем и шурупами, чтобы закрепить стекло к направляющим (Рисунок 6).

6.	 Сборка задних стенок

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

6.1 Соберите задние стенки и центральную панель (Рисунок 7).

6.2 Прикрутите каркас с передними неподвижными стеклами к задним стенкам (Рисунок 8).

6.3 Зафиксируйте задние стеклянные стенки на поддоне (Рисунок 9).

6.4 Загерметизируйте все стыки  и щели водостойким силиконовым герметиком. Проверьте кабину на герметичность.

7.	 Установка раздвижных стеклянных дверей и роликов

Рисунок 10

7.1 Установите ролики в отверстия в верхней и нижней частях раздвижных стеклянных дверей (Рисунок 10).

7.2 Установите раздвижные двери в верхнюю и нижнюю направляющие на ролики (Рисунок 10).

7.3 Прикрутите шланг ручного душа и сам ручной душ.

7.4 Загерметизируйте все стыки  и щели водостойким силиконовым герметиком. Проверьте кабину на герметичность.

8.	Предупреждения и обслуживание

.

.

.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие – изготовитель гарантирует качественную работу изделия в течение 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия распространяется на случаи обнаружения дефектов и вступает в силу с даты приобретения изделия, которая должна быть подтверждена в гарантийном талоне печатью Продавца и чеком, подтверждающим факт продажи.

Замена комплектующих в пределах гарантийного срока, не продлевает гарантийный срок изделия в целом.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и изделия и его комплектацию без предварительного уведомления покупателя.

Для установки душевой кабины рекомендуем обратится к квалифицированным специалистам.

  - Предприятие производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

    - если изделие имеет повреждения конструктивных элементов или была попытка самостоятельного ремонта;

    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;

    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;

    - если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети и центральному водоснабжению;

    - если система водоснабжения не оборудована на входе фильтром для тонкой очистки.

    - если дефект возник из за неправильного монтажа кабины.

  - Гарантия не распространяется:

    - при несоблюдении настоящих правил эксплуатации и монтажа ;

    - на механические повреждения, полученные в результате транспортировки, монтажа, неправильной эксплуатации;

    - на повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких химических веществ и жидкостей;

    - на вышедшие из строя лампочки ,светодиоды;

    - в случае утраты чека и/или гарантийного талона;

    - в случае неправильного  заполнения талона на подключение электрооборудования;

    - в случае внесения исправлений в текст гарантийного талона;

    - в случае неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, наводнений, стихийных бедствий и т.п.).

    - на быстроизнашиваемые детали (прокладки, уплотнители, лампочки), а так же на детали навесной фурнитуры (лейка душа, шланг ручного душа, шланг гидромассажера стоп, гидромассажер стоп).

Всё оборудование должно быть обязательно заземлено !

Незаземленое оборудование является потенциально опасным ! Продавец не несёт ответственность за ущерб здоровью и собственности покупателя, если он вызван несоблюдением правил установки !

ВНИМАНИЕ !

Обязательное заполнение

Талон на подключение электрооборудования душевой кабины

( Заполняется квалифицированным персоналом (организацией), имеющим (ей) право на осуществление работ данного вида )

Дата подключения электрооборудования

ФИО электрика , телефон

№ удостоверения электрика, группа допуска ,срок действия удостоверения

Подпись электрика

Гарантийный талон

(заполняется продавцом)

наименование изделия:

Дата выпуска:

Комплектность изделия проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектности изделия не принимаются.

Гарантийный срок12 месяцев с даты продажи

С гарантийными условиями ознакомлен к внешнему виду и комплектности претензий не имею.

(Подпись покупателя)

Продавец

наименование :

телефон продавца:

адрес продавца:_

дата продажи

Внимание! Перед монтажом изделия обязательно ознакомьтесь с “Инструкцией по монтажу и правилами эксплуатации душевых кабин”

подпись и Ф.И.О. Продавца, оформившего гарантийный талон

Место для печати (штампа) Продавца

# Text boxes

Направляющая криволинейная

Профиль вертикальный

Профиль вертикальный

Направляющая криволинейная

F-образный силиконовый уплотнитель

!  Душевая кабина рассчитана на массу одного человека с нормальным весом не более 120кг. Не перегружайте душевую кабину.

!  Во время транспортировки не  переворачивать, не помещать на душевую кабину тяжелые предметы, сильно не трясти.

!  Температура воды подводимой к душевой кабине не должна превышать 75С.

!  Дети должны пользоваться душевой кабиной под присмотром взрослых..

!  После принятия душа следует отключить внешний источник электропитания и закрыть воду.

!  Запрещается использование кабины людям с ограниченными возможностями без сопровождения.

!  При появлении следов загрязнения для очистки поддона, центральной панели и стеклянных стенок следует использовать сухую мягкую ткань, допускается использование только нейтрального чистящего средства.

!  Применение ряда веществ может оказать неблагоприятное воздействие на ваше здоровье  и повредить душевую кабину. При чистке душевой кабины следует избегать использования веществ, содержащих кислоты, щелочные растворители, соляную кислоту, растворители лаков и красок, наждачную бумагу, а также другие вещества, который могут причинить вред вашему здоровью и повредить душевую кабину.

!   При использовании чистящих веществ следуйте инструкциям, указанным на упаковке чистящего вещества, неправильное использование может причинить вред вашему здоровью и повредить душевую кабину.

Инструмент для сверления

! Для того чтобы Ваша душевая кабина на протяжении длительного времени сохраняла свои потребительские качества осуществляйте повседневный уход каждый раз после пользования кабиной.

!   В случае появления протекания в каком-либо узле, следует произвести внимательный осмотр, возможно, произошло отслоение герметика, в случае необходимости замените герметизирующий материал.

!   Как пользоваться роликовой системой:

Не следует толкать или тянуть стеклянную дверь слишком сильно, раздвижная стеклянная дверь может выпасть;

Следует регулярно проводить чистку роликовой системы: в том числе направляющих и роликов. Регулярно смазывайте машинным маслом или воском.

!

Душ ручной

Душевая стойка

Смеситель

Стенка задняя

Профиль вертикальный

Уплотнитель F-образный

Ручка двери

Комплект магнитных уплотнителей

Сифон

Поддон

Профиль вертикальный

Стекло неподвижное

Направляющая криволинейная

Г-образный хромированный держатель

Центральная панель

Центральная панель

F-образный силиконовый уплотнитель

F-образный силиконовый уплотнитель

Задняя стенка

Задняя стенка

Задняя стенка

Задняя стенка

Шуруп

Шуруп

Шуруп

Шуруп

Шуруп

Ножка

Направляющая

Направляющая криволинейная нижняя

Направляющая криволинейная верхняя